SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública Nº 39/16: “REFORMA DE PLAZA B° A.O.M.A”

Ubicación: entre las calles Cnel. Suarez, General Hornos, Barcala  y  J.M. de Rosas.-

## MEMORIA  DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de reforma de la plaza AOMA, ubicada entre las calles Coronel Suárez, General Hornos, Barcala  y  J.M. de Rosas, de la localidad de Olavarría.

La obra contempla la materialización de  una  explanada a nivel cero (nivel actual de veredas perimetrales), en la zona central de la plaza, en el cual se desarrollan diferentes funciones y  actividades.

Se accede por solados de cemento alisado con terminación antideslizante peinada reforzada, atravesando la plaza. Los solados perimetrales se materializan de la misma manera, unificando así criterios.

El trazado de estos solados se realiza en  la plaza destinada a esparcimiento, mientras que en el resto se ubica una cancha de fútbol.

La construcción de la misma llevará la nivelación y el sembrado de césped, manteniendo las medidas reglamentarias. Se construirán los arcos, respecto a la iluminación la misma está  contemplada en la obra de nuevas luminarias para la ciudad de la cooperativa eléctrica.

Se mantendrá la explanada de hormigón existente, reparando el equipamiento que esta posee (arcos y aros de básquet).

Dado el carácter residencial de la vecindad se proponen usos de escala barrial,  sectorizando las distintas actividades según su relación con las líneas de conectividad de la plaza.

Sobre la calle Barcala se organizan las zonas de juegos para niños.

Se plantan nuevos árboles acompañando y remarcando el perímetro y las  diagonales.

Para la preparación del terreno se debe nivelar todo el terreno, rellenando los sectores que lo requieran y aplanando las lomas que exceden el nivel pretendido.  Se retiran las plantas que se indican en el pliego.

Para la realización de los  nuevos trazados, se demuelen los solados existentes, todo el ancho del sendero. Se compactará el terreno, para posteriormente realizar los contrapisos de hormigón con terminación antideslizante textura peinada, los solados llevan bordes de hormigón armado con terminación alisada.

Para la realización del trazado interior de la plaza, se deben materializar los ejes centrales de los solados y verificarlos con la inspección de obra. Se debe excavar el terreno 30cm,  para realizar los contrapisos con terminación  peinada.

En la zona central de la plaza  se nivelará el terreno, igualando con el área circundante.

Los solados en la explanada central serán de hormigón alisado y desde esta se accede a las fajas de hormigón que arman la zona del mástil.

Se nivela el terreno y se realiza la  parquización de césped en las áreas necesarias.

No se  deberá tener en cuenta la cotización del equipamiento de bancos y papeleros.

Se reubican y reparan los juegos existentes, colocándolos en la nueva zona de juegos.

Durante la confección de las tareas se limpiará y mantendrán ordenadamente los materiales y herramientas en uso y al finalizar las obras se dejará todo en correctas condiciones de habitabilidad e higiene.

El contratista deberá proveer herramientas y equipos necesarios para ejecutar en forma correcta las tareas asignadas por la presente licitación.

El sistema de contratación será el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de  PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL ($ 812.000).

El plazo total acordado de las obras, será de 90 días corridos a contar de la iniciación de las mismas.

El oferente deberá efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y obras existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información.

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconocerá diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere. La visita oficial al lugar quedará pactada para siete días  corridos antes de la apertura de sobres, a las 10.00 horas. en el lugar de la construcción.

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública Nº 39/16: “REFORMA DE PLAZA B° A.O.M.A”

Ubicación: entre las calles Cnel. Suarez, General Hornos, Barcala  y  J.M. de Rosas.-

ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS   PARTICULARES

Artículo 1º - TRABAJOS PRELIMINARES: El contratista tiene a su cargo las tareas de revisión de replanteos, preparación del terreno, control de niveles, relleno y compactación del suelo, retiro de restos vegetales, etc. La limpieza del terreno se efectúa en el área correspondiente a todo el emplazamiento de la obra.

Se debe replantear toda la obra en comunión con los elementos existentes (arboles, ermita, etc.).  Luego de replantear todos los senderos y lugar de mástil y diagonales, se deben verificar con la inspección de obra para el acuerdo común.  La ermita se encuentra girada con respecto a los senderos, por lo que se hace toda la plataforma de la ermita nueva y teniendo en cuenta de no superponerse a los senderos planteados.

El contratista debe comunicar de inmediato a la inspección y corregir las deficiencias detectadas en los planos en caso de que existan,  previos a la prosecución de las obras en general.

Artículo 2º - OBRADOR Y CARTEL DE OBRA: El obrador a instalar podrá ser “precario”, ya que únicamente cumple los fines de depósito de materiales, pero debe ser lo suficientemente seguro ya que los mismos están a su cargo y responsabilidad.

Se debe  instalar un cerco que impida el paso de los peatones, en todo el perímetro y cumpla con las normas vigentes.

Los costos del suministro de energía eléctrica y de agua son a cargo de la Empresa, debiendo realizar una bajada para la obra.

El cartel de obra se coloca en lugar visible y debe cumplir con los requisitos gráficos que indica el plano que acompaña la presente documentación, pudiendo utilizarse cualquier material que garantice su inalterabilidad hasta concluida la construcción, destacándose que el mismo queda en propiedad del contratista una vez recibida la misma.

Artículo 3º –MOVIMIENTO DE SUELOS Y REPLANTEO:

Se excava y nivela el terreno para la construcción de los senderos. Los mismos están a nivel del terreno, excepto cuando la Inspección considere, tomaran el nivel indicado.

Se excava el terreno natural a una profundidad de  10cm, se cortan las raíces subterráneas y superficiales y se retiran los restos vegetales  para la realización de los senderos peatonales. Las excavaciones se ejecutan en un todo de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

Para los trabajos de rellenos se puede utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.

El material de relleno es depositado en capas. Los últimos cm antes del piso de hormigón, se rellenan con una capa de tosca.

Antes de iniciar los trabajos de las obras se efectuaran los desmontes y/o terraplenamiento evitando los perjuicios de las mismas, facilitando los desagües de las aguas pluviales, evitando la formación de charcos.

Se emplea para el terraplenamiento tierra limpia, sin cascotes ni piedras asentándolas fuertemente con pinzon y agua, en capas.

Si ocurre quedar material sobrante que no se utilice, a juicio de la Inspección, es sacada por el contratista, fuera del lugar de las obras.

Artículo 4º - NIVELACION: La nivelación del lugar incluye todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto; los rellenos deben hacerse con tosca apisonada hasta obtener un grado de compactación apto para recibir los futuros pisos.

El terreno es llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3cm, luego de haber retirado material sobrante, según se indica en planos.

La tierra vegetal extraída es depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El desmonte se hace con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del mismo son retirados con camiones por exclusiva cuenta y cargo del contratista. Toda la nivelación de la plaza como de los pisos terminados cuenta con una ligera pendiente hacia afuera para asegurar el escurrimiento natural del agua de lluvia.

Toda diferencia de alturas en la construcción debe ser salvada y consensuada con la Inspección de Obra, se tiene especial cuidado en no presentar escalones o saltos de niveles.

Artículo 5º – CONTRAPISOS Y PISOS: El contratista debe repasar, previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno corrigiendo aquellos sectores que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tiene a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde fuera imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos.

Contrapiso de Hº H17 armado c/ malla de 4.2 esp. 0.10m: es de hormigón armado con terminación fratasada en forma manual., pasando una regla, asegurando de no dejar protuberancias en la superficie. Siendo su terminación pareja.

Toda la superficie tiene la correspondiente pendiente para el escurrimiento pluvial.

Se dispone con un espesor de 10cm y malla (150x150 x4.2mm 2,15 x 4.2m), se ejecuta  en toda la superficie del sendero. Se debe prever  juntas de dilatación. La ubicación de las juntas conformar siempre paños no mayores a 12m2. Las juntas son de 20mm de ancho y espesor hasta el contrapiso, rellenas con material elástico, pudiendo ser del tipo mastic asfáltico o sellador acrílico. Todos los  contrapisos son de color gris natural.

El Contratista debe presentar las muestras a la Inspección de Obra.

Las muestras aprobadas se mantienen en obra y sirven de elementos de comparación al recibir otras piezas de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma inapelable, su incorporación o no a la obra.

El contratista ejecuta a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos.

Artículo 6º – OBRAS VARIAS:

Mástil: el piso del mástil se realiza con losetas de hormigón “in situ”, terminación alisada, respetando las medidas de planos. El mástil metálico se repara a nuevo, permitiendo el izamiento de la bandera. El cable de acero, roldanas y demás elementos accesorios del mástil deben estar en perfectas condiciones y se debe terminar con pintura sintética blanca brillante hasta cubrir, previamente se dan dos manos de antioxido.

Reja en ermita: se debe realizar una reja nueva con malla cashiba y marco de perfiles. Cerradura de seguridad.

Parquización: se plantan 24 tilos, 11 fresnos dorados, colocadas según indicación en el plano.

Se debe examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando del inmediato a la Dirección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

El contratista debe extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 1m x 1m x 1m.

Antes de incorporar  tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpia el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o toxico al crecimiento de las plantas.

La plantación sólo es llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Las especies de árboles a proporcionar deben ser de 2.5 a 3,5m de altura, debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa y no de la rama mas larga.

Se coloca cada una de las plantas verticalmente con su pan de tierra sobre una capa de tierra refinada con un PH de 6,5 a 7 y una palada de enmienda orgánica, en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevación de los niveles finales adyacentes. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes. Todas las plantas de la misma especie deben ser  iguales en  forma.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas  y de los diferentes tipos de plagas se pulveriza el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado.

Se afianza las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: cada árbol lleva dos tutores de madera dura de 2,5” x 2,5” y 2,5m de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80cm los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15cm del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro es sujeto en igual forma  en sentido opuesto, a 30cm hacia abajo del anterior.

Artículo 6º - LIMPIEZA DE OBRA: La limpieza debe ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.

Para la entrega de la obra, la Contratista debe entregar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la Inspección.

Artículo 7º- DE LA DOCUMENTACIÓN: La Contratista debe presentar, previo a la ejecución de las obras, los planos de detalles constructivos, de todos aquellos no especificados en la presente documentación, como así también los planos y planillas de cálculos correspondientes a la totalidad de la estructuras. Asimismo debe entregar previo a la recepción de las obras, los planos conforme a obra en copia en papel y cds en Autocad 2007 o inferior.

Las ofertas no deben exceder la incidencia de cada item en +- 5% de la indicada en la planilla de cómputo y presupuesto.

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública Nº 39/16: “REFORMA DE PLAZA B° A.O.M.A”

Ubicación: entre las calles Cnel. Suarez, General Hornos, Barcala  y  J.M. de Rosas.-

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Artículo 1º: Objeto del llamado: El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión de la mano de obra y materiales necesarios, para las obras de reforma de la plaza AOMA, ubicada entre las calles Coronel Suárez, General Hornos, Barcala  y  J.M. de Rosas, de la localidad de Olavarría.

Se deja constancia que la obra objeto de la presente Licitación, será realizada con fondos del Gobierno Nacional quedando el presupuesto oficial asignado a esta convocatoria, supeditado a la [confirmación/ejecución/obtención] del mencionado crédito.

En virtud de ello el presente llamado a Licitación, se realiza ad referéndum de:

- La suscripción de los respectivos Convenios con el Gobierno de la Nación y/u organismos descentralizados bajo su órbita.

- La acreditación de los fondos antes referidos a favor del Municipio.

Artículo 2º: NORMAS DE APLICACIÓN: Se considera parte integrante del presente Pliego y darán fe en caso de  contestaciones:

- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/59 y sus modificatorias.

- El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones  de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

- Pliego de Bases y Condiciones legales generales 2003.

Artículo 3º:  PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial estimado es de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL ($ 812.000).

Artículo 4º: CONSULTA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La misma podrá ser adquirida en la MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA.

No se venderán Pliegos el día fijado para la apertura de las propuestas ni durante dos (2) días hábiles anteriores al mismo.

Los Pliegos de Licitación serán entregados en el Palacio Municipal San Martín, en la Dirección de Licitaciones, previa acreditación del correspondiente recibo de pago efectuado en la Oficina de Recaudación Municipal.

Mientras dure el llamado a Licitación y hasta el tercer día hábil anterior a la fecha  prevista de apertura, se evacuarán las consultas que los interesados formulen, las que  deberán hacerse por escrito. Las resoluciones que al respecto adopte la Municipalidad, que tendrán carácter de irrecurribles, se llevarán a conocimiento de los adquirentes del Pliego, en forma legal y fehaciente y pasarán a integrar parte del mismo en caso de resultar aclaratorias.

Artículo 5º: PRECIO DEL LEGAJO: El precio del legajo se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOCE  ($ 812,00).

Artículo 6º: DATOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PROPONENTES: Antes de formular su oferta, además de estudiar los documentos de licitación, los proponentes deberán procurarse todas las informaciones de carácter local, que puedan influir en la determinación del precio ofertado, de tal manera que la propuesta sea hecha sobre la base de los datos obtenidos por sus propios medios de información.

Artículo 7º:  GARANTIA DE OFERTA:  La garantía de mantenimiento de oferta será de OCHO MIL  CIENTO VEINTE PESOS.-($ 8.120,00 ) y podrá integrarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Recibo emitido por la Municipalidad de Olavarría, que acredite haber ingresado por intermedio de la oficina de Recaudación Municipal el importe correspondiente a la Garantía de oferta.-

b) Mediante pagaré con cláusula “sin protesto”, por plazo de treinta  (30) días;  debiendo contar con la correspondiente certificación de firmas ante Escribano Público.-

En el supuesto de prorrogarse la fecha de mantenimiento de oferta si el oferente mantiene su propuesta, deberá reemplazar el documento por otro similar.

Artículo 8º: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN: Los documentos que integran las propuestas serán contenidos en dos (2) sobres cerrados.

El sobre Nº 1: “DOCUMENTACION” consignará en su parte anterior, los siguientes datos:

- Designación de la Licitación

- Fecha y hora, fijados  para el acto de apertura

- Nombre del o  los proponentes.

El sobre antes descripto contendrá en su interior la siguiente documentación:

1.- Constancia de adquisición del pliego.-

2.-Legajo de licitación completo, firmado y foliado en todas sus hojas por el proponente, incluido Circulares Aclaratorias que se hubiesen emitido.

3.-Garantía de mantenimiento de oferta por un valor de  $ 8.120,00

4.-Declaración Jurada de aceptación de la Jurisdicción del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires con competencia en Contratos Administrativos.

5.-Antecedentes de obras del tipo a la licitada

6.-Certificación de bienes y deudas auditada por Contador Público Nacional, avalada por el Consejo Profesional de su jurisdicción. En caso de ser una Sociedad, se adjuntará el último Balance general cerrado.

7.-Certificado de Libre Deuda Municipal extendido por la Dirección de Rentas Municipal (Tasas por Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y/o Red Vial sobre propiedades ubicadas en el Partido de Olavarría). En caso de no ser contribuyente municipal, nota firmada por el oferente informando esa condición.-

8.-En caso de ser el proponente una Sociedad deberá presentar constancia de su constitución y alcance de su objeto social y fotocopia del acta, del libro correspondiente, que le autoriza a   presentarse en la licitación, conjuntamente con la Inscripción societaria.

Serán desestimadas las ofertas que no cumplan  con los requisitos enunciados en los puntos 1), 2)  y 3) que preceden. Los puntos restante podrán ser integrados dentro de los dos días habiles posteriores al acto de apertura.-

El SOBRE Nº 2 “PROPUESTA” contendrá:

El segundo sobre contendrá por triplicado el Pedido de Cotización y la planilla de cotización por precios unitarios, confeccionado en el formulario que acompañan a esta documentación, debidamente firmados por el proponente .-

Los precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, es decir que contienen la alícuota del IVA y cualquier otro gravamen que –como consecuencia de la presente prestación- el oferente se viese obligado a tributar.

Artículo 9º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público en lugar, día y hora fijada en el llamado a concurso, en presencia del Intendente Municipal y/o de los funcionarios que se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen.

De acuerdo lo actuado se labrará un acta en que se detallará las propuestas presentadas y enumeradas por orden de apertura, el importe de cada una de ellas, el monto de los depósitos de garantía y demás documentación presentada.

El acta será leída y firmada por los funcionarios anteriormente mencionados, de los proponentes asistentes y los presentes que deseen hacerlo.-

Artículo 10º: MANTENIMIENTO DE  PROPUESTA: Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura; en el supuesto que no se hubiese producido decisión firme por parte de la Municipalidad en tal plazo, se prorrogará automáticamente la vigencia de la garantía por treinta (30) días adicionales, salvo comunicación fehaciente por parte del oferente con indicación contraria a la medida.-

Artículo 11º: AVERIGUACION DE ANTECEDENTES – ACLARACIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicación, las averiguaciones y comprobaciones que estime necesarios sobre la solvencia profesional, técnica, financiera, etc. del proponente, estando éste obligado a proporcionar  todo lo que fuera solicitado, incluso comprobantes de pago de sus obligaciones, societarias, laborales, previsionales, impositivas, etc.  de los últimos seis (6) meses. La falta de presentación de los comprobantes requeridos al proponente determinará la automática desestimación de la oferta.-

Artículo 12º: ADJUDICACION: La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar, a su solo juicio, alguna o todas las propuestas presentadas.

Asimismo el Intendente Municipal, podrá efectuar la adjudicación de las oferta más  ventajosa, conforme lo determinen  razones técnicas o económico financieras. Se aclara expresamente que la decisión que adopte la Municipalidad al respecto no dará lugar y/o derecho a los oferentes para efectuar reclamos de ninguna especie, resultando irrecurrible.-

Artículo 13º: NOTIFICACION: La Municipalidad procederá a notificar sobre los resultados de la adjudicación al proponente que resulte adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento  de las ofertas y en forma legal  fehaciente.-

Artículo 14º: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE PROPUESTAS: Serán devueltas después de la Licitación de la siguiente forma:

1) Vencido el término de mantenimiento de las propuestas, sin haberse producido la adjudicación a los proponentes que lo soliciten.

2) Después de la adjudicación a  los proponentes que no resulten favorecidos por ésta.-

Artículo 15º: FIRMA DEL CONTRATO: Dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de notificación de la adjudicación se procederá a la firma del Contrato.

A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar la garantía de Contrato.-

Artículo 16º: GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su Contrato con una Garantía equivalente al CINCO (5%) del monto del mismo, la que podrá conformarse por cualquiera de las formas que se indican a continuación:

a) Recibo emitido por la Municipalidad de Olavarría, que acredite haber ingresado por intermedio de la oficina de Recaudación Municipal el importe correspondiente a la Garantía de Contrato, efectuado en dinero en efectivo.

b)   mediante una fianza bancaria o seguro de caución.-Tanto las pólizas de seguro de caución como las cartas fianzas bancaria  deberán contar con la correspondiente certificación de firmas ante Escribano Público, la que a su vez deberá ser legalizada por el Colegio de Escribanos.-

Artículo 17º: GASTOS Y SELLADO DE CONTRATO:  Dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de notificación de la adjudicación se procederá a la firma del Contrato.

Los gastos que se originen para formalizar el contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Estará exento del impuesto de Sellos según artículo N°123 de la Ley 14200.-

Artículo 18º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución para las obras de climatización  se halla fijado en un plazo de 90 días  (noventa días) contados a partir  de la fecha del Acta de Iniciación.-

Artículo 19º: RECEPCIÓN PROVISORIA: Para la recepción de la provisión o parte de ella, deberán conocerse los resultados de las verificaciones que establecen los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente al funcionamiento del equipo licitado.-

ARTICULO 20º: PLAZO DE GARANTIA DE CONSERVACION: El plazo de garantía de conservación de obra se fija en 6 (seis) meses,  contados a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

ARTICULO 21º: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantía de contrato será del 5% del monto de adjudicación, reintegrándose al finalizar el plazo de garantia de conservacion, con la Recepción Definitiva.

Artículo 22º: MEDICIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS:Los certificados de cobro serán confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por Mesa de Entradas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa.

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes anterior a su presentación y será avalado por la Inspección de la obra, quién firmará el acta de medición correspondiente.

Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminará.

El pago de los certificados se realizará, una vez acreditada la transferencia de fondos del gobierno Nacional, dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de la presentación del certificado en mesa de entradas.

En todos los casos, de detectarse error en la confección del certificado, se sumarán a los plazos indicados los días demorados en su corrección.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.-

Con cada certificado el contratista deberá presentar:

- El cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando el Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia de pago, se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, Registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento.

- copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la Delegación Olavarría del Ministerio de trabajo.

- los comprobantes de pago de los seguros detallados en el artículo 27º de las presentes Condiciones.

- Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.-

Asimismo se indica que:

Los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido serán retenidos en la Dirección de Licitaciones hasta el mes siguiente, cuando durante los cinco primeros días hábiles, se procederá a efectuar la revisión y tramitación de los mismos.

En cada Certificado de Pago se establecerá una retención del 5% de su monto bruto, la que pasará formar parte del Fondo de Reparo o garantía de obra.-.

Artículo 23º: FONDO DE REPAROS: Del valor de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos. El monto así formado se devolverá totalmente en oportunidad de la recepción provisoria.

Artículo 24º: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En general y sin perjuicios de todas las obligaciones emergentes de la  totalidad del Contrato será obligatorio para la Contratista.

- Contar con todos los elementos de trabajo necesarios para el traslado de los elementos a proveer hasta el lugar indicado por la Inspección.

- Conservar en perfecto estado los bienes muebles de la Municipalidad afectados por la disposición de los elementos.-

Artículo 25º: CESION DEL CONTRATO – SUBCONTRATOS: La Municipalidad no admitirá la cesión parcial o total del contrato, la subcontratación parcial o total de los servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociación de la Contratista con terceros sin la autorización previa por escrito por parte de la Municipalidad, bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantía constituida.

En el supuesto de aceptarse la subcontratación parcial de ítems, la responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos sigue siendo de exclusividad del Contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le son ajenos al Municipio.-

Artículo 26º: MULTAS:Por las infracciones cometidas por la empresa contratista en relación a los incumplimientos del articulado del presente pliego y/o  la inobservancia de cualquier otra obligación inherente a la contratación, determinará la aplicación de multas que se graduarán en relación porcentual con la retribución mensual que abona la Municipalidad a un personal Jerárquico categoría 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo. La graduación de la misma será:

- Por demoras en la iniciación de los trabajos, por suspensión o paralización injustificada de los trabajos, por demora en la entrega de la obra en el plazo establecido y/o por demoras parciales respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por la Municipalidad: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la ejecución de la obra se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y e Contratista no los comunicara a la Inspección, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, más adicionales acordados, a precio de licitación.

Al tercer incumplimiento incurrido por la empresa contratista, los porcentajes de las multas se elevarán un 50%.

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al 15% del monto del contrato, el contratista se hará pasible de la penalidad prevista en el artículo 37° de la Ley de Obras Públicas N° 6021.

La presente cláusula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los puntos I, II y III del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edición 2003).

Artículo 27º: SEGUROS: La Contratista deberá tener a la totalidad de su personal asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo deberá contar con seguros por daño civil a terceros por hechos derivados de las obras en ejecución.

El Contratista deberá tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y los mantendrá durante todo el tiempo que insuma la obra.

Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y demás normas vigentes.

Entre ellos se citan:

a- Seguro de Riesgos del Trabajo (ley 24.557).

El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, deberá presentar el certificado de cobertura emitido por la ART,  y el formulario SRT 51/97 ó el  formulario 931, según corresponda,  en donde figure la nómina del personal involucrado en la obra.

Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b- Seguro de vida  obligatorio (Decreto 1567/74). Deberá presentar último recibo de pago.

c- Seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores y/o remolcados. Deberá presentar último recibo de pago.

d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrirá lesiones y/o daños a terceros ocasionado por el contratista en ejercicio de su actividad. Deberá presentar recibo de pago.

e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal contratado, siendo beneficiario del mismo la Municipalidad de Olavarría. Deberá presentar recibo de pago.

Artículo 28º: RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: La Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad y/o terceros. Responderá en todos los casos directamente ante la Municipalidad y/o terceros, de daños producidos a las personas y a las cosas que con motivo de la ejecución del objeto contratado, cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

La Contratista será también responsable ante la Municipalidad y/o terceros por la falta de honradez o por el comportamiento moralmente inadecuado de su personal.-

Artículo 29º: RESCISION DEL CONTRATO: El presente contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los artículos anteriores, en los siguientes casos:

- Por común acuerdo de partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera cumplirse con el mismo. En este caso la Municipalidad pagará exclusivamente la factura por los días efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al respecto.

- Por decisión de la Municipalidad en los siguientes casos:

a)En caso de no cumplirse las condiciones previstas en el Artículo 1º, ello sin generar derecho a reclamo alguno por parte de la Contratista, sin perjuicio de las sumas devengadas a su favor por certificaciones parciales correspondientes a avances de obra que ya hubieran sido ejecutados y certificados.

b) Fraude o negligencia sin perjuicio a Municipalidad.

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por la Municipalidad.

d) Transgresión de lo determinado en este Contrato

e) Por quiebra o concurso del adjudicatario.-gales del presente las partes quedan sometidas a  la Jurisdicción Contencioso Administrativa de los Tribunales Competentes para la Municipalidad de Olavarría, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que eventualmente pudiere corresponder.-

Artículo 30º: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: Previo a la firma del Acta de inicio, el adjudicatario presentará para su aprobación el Plan de Trabajos definitivo y la curva de inversiones correspondiente, en papel y en formato digital, teniendo la Municipalidad que hacer la observaciones que considere pertinente dentro de los cinco (5) días, caso contrario se considerará aprobado.

Asimismo deberá presentar las constancias que acrediten la cobertura de los seguros que establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del artículo N° 27 de las presentes especificaciones.-

También el adjudicatario deberá adjuntar la constancia de inscripción en la actividad que corresponde, certificada por la Area de Rentas Municipal.- De no cumplimentar lo expuesto, la firma quedará comprendida dentro de las generales del artículo 20 de la ordenanza fiscal N° 2460/99 y modificatorias, y artículo 30 de la Ordenanza Impositiva 2461/99 y modificatorias.-

Artículo 31°: SEGURIDAD, HIGIENE Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL El Contratista proveerá a sus empleados los elementos y equipos de protección personal de uso general y los específicos para cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos. La Empresa deberá contar con un responsable matriculado en higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

El Contratista deberá cumplir con la Norma de Seguridad para Contratistas que se anexa al presente pliego.-

ARTICULO 32º: VARIACIÓN DE COSTOS: Debido al plazo contractual, no se reconocerá variaciones de costo.-

ARTICULO 33º: INSPECCIÓN DE OBRA: La misma estará a cargo de personal del área la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y/o cualquier otra persona técnica en la materia que designe el Intendente Municipal.-

ARTICULO 34º: LIBROS DE COMUNICACIONES: La contratista hará entrega a la Inspección de Obras, a la firma del Contrato, dos (2) libros por triplicado que serán utilizados para la comunicación entre la Inspección de Obra y la empresa contratista. Junto a ellos entregara un sello con las medidas e inscripción que la inspección ordene.

ARTICULO 35º: INSTALACIONES EXISTENTES: La Contratista será la única responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivos de los trabajos a su cargo, se produjeran en las obras de arte, telefónicas, veredas, gas, eléctricas, etc.

Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba efectuar.

Artículo 36º: RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se operará en igualdad de condiciones que para la recepción provisoria y a los seis (6) meses de realizada ésta.-

ARTICULO 37º: JURISDICCIÓN: Para todos los efectos legales del presente la Contratista deberá someterse a la Jurisdicción del Tribunal de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Azul con competencia contenciosa administrativa.

Artículo 38º: CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la Inspección, un cartel de obra de acuerdo con las especificaciones y características generales fijadas en el plano especial y documentación adjunta al presente.

Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos

Licitación Pública Nº 39/16: “REFORMA DE PLAZA B° A.O.M.A”

DECLARACIÓN JURADA

La firma ................................................................................................................................ que suscribe, con domicilio real en ............................................................y domicilio legal en calle ................................................................................................................................................................Nº .............................. de la ciudad de Olavarría, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentación del legajo, y que por cualquier  cuestión Judicial emergente de la presente licitación se somete a la Jurisdicción del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul, con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.-

-----------------------------------------------------------------------

Aclaración y firma del Proponente